ПОГЛОЩАЮЩИЕ АППАРАТЫ АВТОСЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

| Тип аппарата | Производитель | Класс* | Ход, мм | Номинальная энергоёмкость, при силе 2МН, кДж | Номинальная скорость соударения вагонов массой 100т, км/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ш-1-ТМ | Снят с производства | - | 70 | 20 | 6 | Установлен на вагонах выпуска до 1979г. |
| Ш-2-В | ГУП «ПО Уралвагонзавод» ОАО «БСЗ» ОАО «БМЗ» | Т0 | 90 | 50 | 7.3 | Поставляется, как запчасти при ремонте. На новые вагоны не устанавливается. |
| Ш-2-Т | Снят с производства | - | 110 | 60 | 7.8 | Установлен на некоторых типах локомотивов и восьмиосных цистерн. |
| ПМК-110А ПМК-110-К-23 | ОАО «БСЗ» ОАО «БМЗ» | Т0 | 110 | 65 | 8.7 | Устанавливается с 1988г. на полувагоны, хоппера, крытые, платформы новой постройки. |
| Ш-6-ТО-4у | ГУП «ПО Уралвагонзавод» | Т0 | 120 | 65 | 8.7 | Устанавливается с 1997г. на цистерны |
| 73ZW гарант. срок 4 года | ООО «ЛЛМЗ-КАМАХ» | Т2 | 90 | 110 | 10.5 | - |
| 73ZW12М, 73ZW12 | ООО «ЛЛМЗ-КАМАХ» | Т3 | 120 | 140 | 12.5 | Устанавливается с 2001г. на цистерны |
| АПЭ-120-И вып. до 2002 г. - срок 4 года вып. с 2003 г. - срок 8 лет | ОАО «АВИААГРЕГАТ» | Т3 | 120 | 157 | 13.5 | Устанавливается с 2001г. на цистерны постройки УВЗ |
| АПЭ-95-УВЗ | ГУП «ПО Уралвагонзавод» | Т2 | 95 | 108 | 10.5 | - |
| ЭПА-120 | ОАО «БМЗ» | Т3 | 120 | 140 | 12.7 | - |
| ПМКП-110 | ОАО «БСЗ» | Т1 | 110 | 70 | - | - |
| Ш-7-ТО-УВЗ | ГУП «ПО Уралвагонзавод» | Т1 | 120 | 70 | - | - |
| РТ-120 гарант. срок 8 лет | МАЙНЕР (США) | Т1 | 120 | 70 | - | - |

* ПРИМЕЧАНИЕ:

Класс  Т0, Т1   – рекомендуется для универсальных вагонов общего назначения;

Класс  Т2         – для нефтебензиновых цистерн;

Класс Т3          – для всех грузовых вагонов, предназначенных для перевозки опасных грузов

(газ, ядовитые и взрывчатые вещества)

ПОГЛОЩАЮЩИЕ АППАРАТЫ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

| КЛАСС Т-0 (ПРУЖИННО-ФРИКЦИОННЫЕ) |
| --- |
| Ш-1-ТМ |
|  | 1. Нажимной конус; 2. Фрикционные клинья; 3. Корпус; 4. Гайка стяжного болта; 5. Большая пружина; 6. Малая пружина; 7. Стяжной болт; 8. Шайба. |
| Ш-2-Т |
|  | 1. Нажимной конус; 2. Фрикционные клинья; 3. Корпус; 4. Гайка стяжного болта; 5. Большая пружина; 6. Малая пружина; 7. Стяжной болт. |
| Ш-2-В |
|  | 1. Нажимной конус; 2. Фрикционные клинья; 3. Корпус; 4. Гайка стяжного болта; 5. Большая пружина; 6. Малая пружина; 7. Стяжной болт. |

| (ПРУЖИННО-ФРИКЦИОННЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЭНЕРГОЕМКОСТИ) |
| --- |
| Ш-6-ТО-4, Ш-6-ТО-4У-120 |
|  | 1.Нажимной конус; 2. Фрикционные клинья; 3. Опорная шайба; 4. Корпус; 5. Промежуточная шайба; 6. Наружная пружина; 7. Внутренние пружины; 8. Днище; 9. Упорная плита; 10. Сухари-вкладыши. Особенности: Тяговый хомут выполнен заодно с корпусом аппарата. |
| Обязательно проверить наличие: - клина без заплечиков; - поддерживающей планки. |  |
| ПМК-110А, ПМК-110К-23 |
|  | 1.Нажимной конус; 2.Фрикционные клинья; 3.Подвижные пластины; 4. Гайка; 5. Наружная пружина; 6. Внутренняя пружина; 7. Опорная пластина; 8. Неподвижные пластины; 9. Стяжной болт; 10. Корпус. |

| КЛАСС Т-1 (ПОВЫШЕННОЙ ЭНЕРГОЕМКОСТИ) |
| --- |
| РТ-120 |
|  | 1. Нажимной конус 2. Фрикционные клинья 3. Корпус 4. Шайба 5. Упругий полимерный элемент 6. Направляющий стержень Особенности: Н-образные канавки с бронзовыми вкладышами для снижения износа трущихся элементов. |
| ПМКП-110 |
|  | 1.Нажимной конус; 2.Фрикционные клинья; 3.Подвижные пластины; 4. Гайка; 5. Упругий полимерный элемент; 6. Металлокерамическая пластина; 7. Опорная пластина; 8. Неподвижные пластины; 9. Стяжной болт; 10. Корпус. Особенности: отличие от аппарата ПМК-110К в замене пружин упругими элементами с металлокерамическими пластинами. |

| КЛАСС Т-2 (ЭЛАСТОМЕРНЫЕ) |
| --- |
| 73ZWy |
|  | 1.Упорная плита 2. Корпус 3. Амортизатор с эластомерной массой 4. Упругий полимерный элемент; 5. Стяжные болты; 6. Шток с поршнем. |
| АПЭ-90-А |
|  | 1.Габаритная плита (без упорной); 2. Корпус с амортизатором и эластомерной массой; 3. Шток с поршнем; 4. Стяжные болты. |
| АПЭ-95-УВЗ |
|  | 1. Цилиндрический корпус с эластомерной массой; 2. Шток с поршнем; 3. Эластичная вставка (упругий полимерный элемент). |

| КЛАСС Т-3 (ЭЛАСТОМЕРНЫЕ) |
| --- |
| 73ZWy2 |
|  | 1. Упорная плита; 2. Корпус; 3. Амортизатор с эластомерной массой; 4. Шток с поршнем; 5. Упругий полимерный элемент. Особенности: упорная плита тоньше чем у аппарата 73ZWy на 20мм. |
| АПЭ-120-И |
|  | 1.Упорная плита; 2. Стяжные болты; 3. Корпус с амортизатором и эластомерной массой; 4. Шток с поршнем; 5. Корпус; 6. Цилиндрическая камера; 7. Сферическая камера. Особенности: корпус аппарата имеет 2 камеры, заполненные фрикционной массой – цилиндрическую и сферическую, за счет этого увеличена сила статического закрытия. |